## Slide 1: DELLO安装与使用
孙彦良
yanliangsun@126.com
2024-03-01

## Slide 2: 1 安装MATLAB
MATLAB 2020a有问题
MATLAB 2023a OK
MATLAB 2023b OK

## Slide 3: 2 安装SPM12
下载SPM12 放到matlab 安装路径下的toolbox
“设置路径”

## Slide 4: 3 安装python
“win+R”→“cmd”→“python”查看python版本
查看MATLAB版本对应的python版本
  https://ww2.mathworks.cn/support/requirements/python-compatibility.html
python官网下载并安装对应版本
在系统“环境变量”之“Path”中产看python版本。如果没有，编辑添加
  注意，如果你安装了多个版本，环境变量最前面的路径会优先被查找
  MATLAB命令行输入：
    executable = ‘你的python完整路径，注意最后是python.exe’
    pyenv(‘Version’,‘executable’)
    pe = pyenv

## Slide 5: 4 安装python包antspyx
pip install antspyx

## Slide 6: 5 安装DELLO
将DELLO放到你的APP文件夹里
修改“DELLO_Main.m”文件中路径
必备3+1个数据
  T1像，命名为“3DT1.nii”
  CT像，命名为“postCT.nii”
  电极信息，命名“ElecInfo.csv”
  SEEG手术计划截图